INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce

Opracował:                                              Zatwierdził:

SOKÓŁKA, LISTOPAD 2015

SPIS TREŚCI

| Nr | Nazwa rozdziału | Strona |
| --- | --- | --- |
| I. | Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem | 3 |
| II. | Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym | 16 |
| III. | Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia | 20 |
| IV. | Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym | 27 |
| V. | Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania | 31 |
| VI. | Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji | 42 |
| VII. | Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami | 44 |
| VIII. | Plan obiektu oraz plan terenów przyległych | 47 |
| IX. | Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję | 47 |
| X. | Załączniki: | 48 |
| Nr 1 | Karta aktualizacji instrukcji | 48 |
| Nr 2 | Plan obiektu oraz tereny przyległe | 49 |
| Nr 3 | Rzuty kondygnacji z elementami ochrony przeciwpożarowej | 50 |
| Nr 4 | Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo | 51 |
| Nr 5 | Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo | 52 |
| Nr 6 | Wzór zaświadczenia z zapoznania pracownika z przepisami przeciwpożarowymi | 53 |
| Nr 7 | Wykaz osób zapoznanych z instrukcją | 54 |

I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, MAGAZYNOWANIA (SKŁADOWANIA) I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU, W TYM ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Obowiązek opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” wynika z § 6. pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie wymagań przeciwpożarowych, jakie obowiązują w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce, Oś. Zielone 2.

W celu określenia wymagań przeciwpożarowych przeprowadzono analizę istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w oparciu o obowiązujące przepisy, wykorzystując dokumentację techniczną i przeprowadzając wizję lokalną.

Postanowienia niniejszej instrukcji:

- Formułują szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- Ustalają zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru, organizację i warunki ewakuacji, oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

- Określają ilość, rodzaj, lokalizację i sposób wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice  oraz znaki ewakuacyjne, a także zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych ,

- Określają sposoby alarmowania służb ratowniczych.

Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do zapoznania się z treścią instrukcji i przestrzegania zawartych w niej ustaleń. Postanowienia niniejszej instrukcji dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie szkoły oraz pracowników firm wykonujących prace zlecone, a szczególnie wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Obowiązek zapoznania pracowników i innych ww. osób z postanowieniami instrukcji należy do dyrektora szkoły.

Niniejsza instrukcja nie zwalnia od konieczności zapoznania i przestrzegania wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, wewnętrznych zarządzeniach, zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych, itp.

Instrukcja niniejsza powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Aktualizacja powinna być dokonywana przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dane dotyczące aktualizacji należy ująć w Karcie aktualizacji instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 1 do niej.

W celu zapewnienia dostępności instrukcji dla ekip ratowniczych jeden jej egzemplarz przechowywany będzie w pomieszczeniu portierni przy głównym wejściu do obiektu.

- Lokalizacja i drogi dojazdowe

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 znajduje się przy ul. Oś Zielone 2, na wydzielonej i ogrodzonej działce Nr geod. 2874 o powierzchni 12876 m2.  Składa się z trzech części  skomunikowanych ze sobą łącznikiem. Na działce oprócz budynku szkolnego znajduje się wykonany z materiałów palnych budynek szatni z pomieszczeniami trenerów, boisko do gry w piłkę nożną, tzw. Orlik oraz boisko do koszykówki.

Możliwość dojazdu do obiektu utwardzoną, asfaltową ul. Oś. Zielone – z podjazdem od strony północnej i zachodniej budynku. Możliwość wjazdu na plac szkolny dwoma bramami – jedną od północnego wschodu o szerokości 3,20 m, drugą od zachodu o szerokości 3,70 m.  Plac szkolny nie spełnia warunków dla drogi pożarowej (brak przejazdu bez zawracania lub placu manewrowego o wymiarach przekraczających 20x20 m).

Lokalizację obiektu z terenem przyległym pokazano na Załączniku Nr 2 do instrukcji. Załącznik zawiera również informacje dotyczące dróg pożarowych, odległości od budynków sąsiednich, lokalizacji hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych.

- Funkcja obiektu

Budynek przeznaczony jest na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla celów ochrony przeciwpożarowej traktowany jako obiekt użyteczności publicznej kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na wysokość budynek traktuje się jako niski (do 12 m) przeznaczony do przebywania do 400 osób, przy czym na parterze przebywa do 160 osób oraz do 120 na I i II piętrze. Sala gimnastyczna o powierzchni 397 m2 – niewydzielona pożarowo jest pomieszczeniem kategorii zagrożenia ludzi ZL I, w którym może przybywać do 60 osób. W budynku nie przewiduje się obecności osób niepełnosprawnych.

Budynek użytkowany jest w godzinach 7.00-21.00, przy czym największa ilość osób przebywa w godzinach 7.30-14.00. Po godzinach użytkowania obiekt jest dozorowany fizycznie oraz posiada monitoring wizyjny.

3. Charakterystyka budowlana i pożarowa obiektu

Budynek szkoły jest obiektem wykonanym z materiałów niepalnych w technologii  tradycyjnej. Charakterystyka budowlana poszczególnych części:

- Część dydaktyczna posiada jedną kondygnację podziemną (częściowe podpiwniczenie) i trzy nadziemne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły. Stropy – żelbetowe wylewane. Dwie żelbetowe, wylewane, niewydzielone pożarowo klatki schodowe. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. W części tej znajdują się sale lekcyjne oraz w podpiwniczeniu szatnie, pomieszczenia techniczne i sala klubowa.

- Łącznik – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany murowane z cegły, płaski stropodach pokryty papą termozgrzewalną. W łączniku znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły.

- Część ze stołówką i zapleczem kuchennym – dwukondygnacyjna, podpiwniczona. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły. Stropy – żelbetowe wylewane. jedna żelbetowa, wylewana, niewydzielona pożarowo klatka schodowa. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. W części tej znajdują się w podpiwniczeniu: magazyny i węzeł cieplny, na parterze: kuchnia, stołówka oraz dwie świetlice, na piętrze: sale lekcyjne, archiwum i pokój kierownika technicznego.

- Sala gimnastyczna – częściowo jednokondygnacyjna, częściowo dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Jedna żelbetowa, wylewana, niewydzielona klatka schodowa. Oprócz głównego pomieszczenia Sali sportowej w części tej mieszczą się: pomieszczenia magazynowe, przebieralnie, siłownia, pokój instruktora, szatnie nauczycieli WF, pokój intendentki, pokój pedagoga i psychologa, biblioteka, pokój pielęgniarki i balkon.

Budynek wyposażony w instalacje techniczne:

- elektryczną,

- odgromową,

- telefoniczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania podłączoną do sieci miejskiej,

- wentylacyjną,

- wodociągową przeciwpożarową.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy  - 1823,16 m2,

- powierzchnia użytkowa - 3 255,71 m2,

- kubatura                      - 15 463,74 m3,

- wysokość w kalenicy      - 11,80 m.

Budynek zaprojektowano i wykonano zachowując wymaganą klasę „C” odporności pożarowej stosując wszystkie elementy nie rozprzestrzeniające ognia.

Elementy budynku dla klasy „C” powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymogi:

- główna konstrukcja nośna – R 60,

- konstrukcja dachu – R 15,

- strop – REI 60,

- ściana zewnętrzna – EI 30,

- ściana wewnętrzna – EI 15,

- przekrycie dachu – E 15, gdzie:

R – nośność ogniowa,

E – szczelność ogniowa,

I – izolacyjność ogniowa.

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia.

Poszczególne elementy budynku spełniają wymogi dotyczące odporności ogniowej.

Cały kompleks budynków szkoły stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 3255,71 m2.

4. Zagrożenie pożarowe

W budynkach szkoły znajdują się materiały palne typowe dla pomieszczeń użyteczności publicznej, takie jak meble drewniane i tapicerskie, kartony, papier, ubrania, wykładziny podłogowe, tworzywa sztuczne. W kuchni należy liczyć się z obecnością olejów i tłuszczów spożywczych.

Pomieszczeniami o największym zagrożeniu pożarowym, ze względu na ilość występujących materiałów palnych są: szatnie, archiwum, biblioteka i magazyny.

Pomieszczeniami o największym zagrożeniu ze względu na ilość przebywających osób są: stołówka, świetlice i sala gimnastyczna.

Charakterystyka pożarowa podstawowych materiałów palnych występujących w budynku:

Tłuszcz spożywczy: występuje w kuchni – Jest to palna ciecz. W czasie użytkowania (np. smażenie) ma wysoką temperaturę, co utrudnia gaszenie, gdy jest w większej ilości, ponieważ po  ugaszeniu może znów zacząć się palić (gdy dotrze do niego tlen z powietrza). Do gaszenia używać specjalnych gaśnic przeznaczonych do pożarów grupy „F” (pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych). Bezwzględny zakaz używania wody (przy próbie ugaszenia wodą następuje wyrzut palącego się tłuszczu co gwałtownie powiększa strefę spalania powodując rozprzestrzenienie ognia i możliwość oparzeń)

Drewno  – materiał podatny na zapalenie w zależności od stopnia wilgotności. Jeżeli drewno będzie poddane działaniu temperatury, to zachodzić będą w nim następujące zjawiska:

- w temp. do 110oC następuje odparowanie wody w warstwie zewnętrznej oraz wydzielają się lotne substancje : tlenek węgla, metan, etylen, dwutlenek węgla i inne. Powstające gazy po osiągnięciu temperatury zapłonu spalają się na powierzchni.

- w temp. 110-:-150oC wzrasta intensywność wydzielania się lotnych substancji i odparowania wody, drewno zaczyna żółknąć.

- w temp. 150-:-230oC drewno zaczyna się zwęglać.

- w temp. 230-:-270oC powstaje węgiel piroforyczny o dużej zdolności pochłaniania tlenu, który zaczyna się słabo żarzyć.

- w temp. 270-:-300oC odbywa się dalsze zwęglanie drewna.

- w temp. 300-:-600oC utworzony węgiel zapala się i płonie.
Temperatura zapalenia drewna uzależniona jest od rodzaju i wynosi :

- dla drewna sosnowego i świerkowego od 290-:-470oC

- dla drewna dębowego, bukowego 600oC
Do gaszenia używać przede wszystkim wody z hydrantów (pamiętać o konieczności odłączenia zasilania, jeżeli pożar ma miejsce w obrębie występowania instalacji elektrycznej). Można również użyć gaśnic proszkowych z proszkiem klasy ABC.

Tworzywa sztuczne są materiałami palnymi. Podczas ogrzewania miękną, a następnie topią się i wykraplają. Spadające krople przyczyniają się do wzrostu powierzchni spalania. 
Podczas palenia intensywnie dymią. Produkty rozkładu termicznego zawierają tlenek węgla, akroleinę, formaldehyd. Chmury pyłu tworzyw sztucznych termoplastycznych są wybuchowe. 
Przy tarciu mogą powstać wyładowania elektrostatyczne.
Szczegółowe właściwości fizyko – chemiczne podstawowych tworzyw sztucznych zawiera tabela:

| Lp. | Rodzaj właściwości | RODZAJ TWORZYWA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Polipropylen | Polietylen | Polistyren |
| 1 | stan skupienia | stały | stały | stały |
| 2 | forma | granulki | granulki | granulki |
| 3 | punkt mięknięcia | 150–155 st.C. | 150-160 st.C | 150-165 st.C |
| 4 | temperatura zapłonu | 350 st. C. | 350 st.C. | 475 st.C. |
| 5 | temperatura samozapłonu | 380 st. C. | 390 st.C. | 470 st.C. |
| 6 | zapłon chmury pyłu | 420 st. C. | 450 st.C. | 490 st.C. |
| 7 | minimalne stężenie wybuchowe | 20 g/m3 | 20,03 g/m3 | 25,04 g/m3 |
| 8 | maksymalne ciśnienie wybuchu | 5,6 kg/cm3 | 5,8 kg/cm3 | 3,08 kg/cm3 |

Do gaszenia używać gaśnic proszkowych i śniegowych.

Powstały pożar będzie rozprzestrzeniał się głównie po palących się materiałach do czasu jego wykrycia przez człowieka. Należy liczyć się również z możliwością rozprzestrzeniania się pożaru poprzez instalację elektryczną, systemy wentylacyjne i przewody kominowe. Zakłada się, że powstały pożar może spowodować zadymienie wszystkich obiektów (strefy pożarowej).

Pożar w obiekcie  może powstać na skutek:

- Nieumyślnego zaprószenia ognia.

- Nieodpowiedzialnego postępowania lub zaniedbania, np.:

- braku terminowego i należytego usuwania  nieczystości (śmieci),

- nieprzestrzegania ustalonego porządku składowania materiałów palnych,

z zachowaniem właściwych odległości od źródeł ciepła (żarówek, grzejników itp.).

- Umyślnego podpalenia materiałów palnych w budynku lub w jego pobliżu.

- Wad instalacji użytkowych lub niewłaściwej ich eksploatacji.

Zagrożenie pożarowe budynku  powodowane przez przebywające tam osoby wynika  w szczególności z:

-palenia tytoniu w miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje zakaz palenia, rzucania niedopałków, płonących zapałek do koszy, w pobliże materiałów palnych lub bezpośrednio na te materiały,

-posługiwania się otwartym ogniem w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych pożarowo, umieszczania różnego rodzaju źródeł otwartego ognia zbyt blisko materiałów palnych,

-niewłaściwej obsługi urządzeń elektrycznych, pozostawiania bez dozoru włączonych odbiorników prądu takich jak podgrzewacze, promienniki, kuchenki, instalowania prowizorycznych urządzeń, samowolnej i niefachowej naprawy instalacji, urządzeń, wyłączników i bezpieczników, nieprawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych powodującej zwarcia, przeciążenia, nagrzewanie, iskrzenie, ustawiania urządzeń grzejnych bezpośrednio na palnym podłożu lub w pobliżu materiałów palnych, stosowania osłon lub kloszy na żarówki z materiałów łatwo palnych, zawieszania na nich palnych elementów dekoracyjnych,

-braku ogólnego porządku oraz czystości, pozostawiania nie uprzątniętych materiałów zdolnych do zapalenia,

- wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego zabezpieczenia.

5. Czynności zabronione

W  budynku szkoły oraz na terenie przyległym do niego zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji i wprowadza się do stałego stosowania następujące zalecenia:

1. Zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon w:

-  miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

- w miejscach występowania innych materiałów palnych i innych miejscach, gdzie zarządca budynku określił zakaz palenia.

2. Zakaz użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź nie poddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

3. Zakaz garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Zakaz rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

5. Zakaz rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m.

6. Zakaz składowania poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

7. Zakaz użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

8. Zakaz przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100oC,

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V.

9. Zakaz stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.

10. Zakaz instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

11. Zakaz składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

12. Zakaz składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

13. Zakaz przechowywania pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

14. Zakaz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

15. Zakaz blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

16. Zakaz lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych przepisami.

17. Zakaz uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- wyjść ewakuacyjnych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.

6. Wymogi z zakresu używania lub przechowywania materiałów niebezpiecznych

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych należy:

- wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie ze wskazaniami ich producenta,

- przechowywać materiały niebezpieczne w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55oC wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem,

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 21oC w ilości do 10 dm3 oraz ciecze o temperaturze zapłonu do 550C do 50 dm3.

7. Wymogi z zakresu zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych

Budynek wymaga zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych (do zewnętrznego gaszenia pożaru) o wielkości 20 dm3/s. Zapewniają ją 2 hydranty DN 80.  Jeden z hydrantów (podziemny) znajduje się  na rogu ulic Kryńskiej i Oś. Zielone (przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy) w odległości ok. 60 m od ściany obiektu. Drugi hydrant (podziemny) znajduje się w alejce przebiegającej wzdłuż ul. Kryńskiej w odległości ok. 80 m od ściany (naprzeciw internatu SOSW). Na właścicielu hydrantów (Urząd Miejski w Sokółce) spoczywa obowiązek dokonywania nie rzadziej niż raz w roku ich konserwacji.

8. Wymogi z zakresu zapewnienia dróg pożarowych

Do budynku powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5-25 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20m x 20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m. Szerokość drogi pożarowej do budynku powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno przekraczać 5%.

Budynek posiada wymagane przepisami drogi pożarowe (ul. Oś. Zielone).

9. Wymogi z zakresu odległości od budynków sąsiednich

Budynek szkoły zlokalizowano w wymaganej odległości od obiektów sąsiednich. Najbliższe obiekty:

- budynek Powiatowego Urzędu Pracy (konstrukcja niepalna) – 11,7 m,

- budynek szatni Orlik z pomieszczeniami trenerów (konstrukcja palna) – 13,4 m,

- budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny (konstrukcja niepalna) – 18,5 m,

- budynek handlowy (konstrukcja niepalna) – 20,2 m.

Pozostałe budynku znajdują się w odległościach nie powodujących zagrożenia pożarowego.

10. Zagrożenie wybuchem

W budynku nie przewiduje się zagrożenia wybuchem. Nie są tu składowane materiały stwarzające takie zagrożenie i nie odbywa się żaden proces technologiczny związany z wykorzystaniem takich materiałów.

11. Wymogi z zakresu ewakuacji

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające przede wszystkim na:

- zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.

Podstawowe wymogi ewakuacyjne to:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami,

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz,

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane „przejściem ewakuacyjnym” o długości nieprzekraczającej 40 m. Przejście nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m.

- z pomieszczenia o powierzchni ponad 300 m2 oraz takiego, w którym może przebywać jednocześnie ponad 50 osób należy zapewnić co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m,

- łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m,

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

- szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej,

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m (1,2 m jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji do 20 osób),

- wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m,

- skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi,

- minimalna szerokość pionowej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,2 m,

- na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spoczników ze stopniami oraz schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną,

- dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku albo do obudowanej i oddymianej klatki schodowej) w budynku (przy dwóch dojściach) wynosi 40 m,

- stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,

- okładziny sufitów i sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

II. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt  powinien być wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami fi 25 zaopatrzonymi w węże półsztywne.

Obiekt wyposażono w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Dodatkowo kompleks sportowy wyposażony jest w oświetlenie ewakuacyjne.

UWAGA: Oświetlenie ewakuacyjne kompleksu sportowego załączy się po wciśnięciu wyłącznika prądu odłączającego ten kompleks, znajdującego się przy wyjściu ewakuacyjnym z sali sportowej (wyjście ewakuacyjne Nr 4) lub po wyłączeniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdującego się w wiatrołapie przy głównym wejściu do budynku szkoły (przy wyjściu ewakuacyjnym Nr 1).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń  przeciwpożarowych powinny być prowadzone zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów. Czasokresy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych powinny być zgodne z zaleceniami producentów i dokonywane są nie rzadziej niż raz w roku. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne wykonywane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne zobowiązane do terminowego i zgodnego z zasadami wykonywania i dokumentowania tych prac.

Budynek powinien być wyposażony  w gaśnice spełniające wymogi Polskiej Normy PN EN 3, dostosowane do rodzajów pożarów, które mogą w nim mieć miejsce. Obiekt wyposaża się zgodnie z normatywem: 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, przy czym musi być zachowany warunek, że dojście z najbardziej oddalonego miejsca, w którym może przebywać człowiek do gaśnicy nie może przekroczyć 30 m. Jeżeli parametr ten nie zostanie zachowany należy obiekt wyposażyć w dodatkowe jednostki sprzętu. Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice z łączną ilością środka gaśniczego – 66 kg proszku gaśniczego.

W obiekcie mogą mieć miejsce pożary grup A, B, F,  w tym pożary w obrębie instalacji elektrycznej znajdującej się pod napięciem.

W związku z tym budynek wyposażono w następujące gaśnice:

PIWNICA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:

- w szatni – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

- na korytarzu części technicznej – gaśnica proszkowa – 4 kg – 1 szt.

PARTER CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:

- przy portierni – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

- przy sali Nr 12 – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

I PIĘTRO CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:

- przy pokoju nauczycielskim – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

- przy sali Nr 14 - gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

II PIĘTRO CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:

- przy toaletach – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

- przy sali Nr 29 - gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

ŁĄCZNIK:

- przy toaletach – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

PIWNICA CZĘŚCI KUCHENNEJ:

- na korytarzu – gaśnica proszkowa – 4 kg – 1 szt.

PARTER CZĘŚCI KUCHENNEJ:

- w kuchni – gaśnica tłuszczowa – 2 kg – 1 szt.

PIĘTRO CZĘŚCI KUCHENNEJ:

- w sali Nr 40 – gaśnica proszkowa – 2 kg – 1 szt.

PARTER SALI GIMNASTYCZNEJ:

- przy pokoju intendentki – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

PIĘTRO SALI GIMNASTYCZNEJ:

- w bibliotece – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt.

Uwaga: Wszystkimi ww. gaśnicami proszkowymi można gasić urządzenia elektryczne pod napięciem do 1kV.

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy   wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Przy ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego jaki powinien być na wyposażeniu budynku należy wziąć pod uwagę występujące w obiekcie rodzaje materiałów palnych oraz kierować się właściwościami środka gaśniczego.

Ogólnie można przyjąć, że :

1. Do gaszenia pożarów grupy A (pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy

spalaniu których występuje zjawisko żarzenia np. drewno, papier,  węgiel)

stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe, ewentualnie proszkowe z proszkiem

klasy ABC.

2. Do gaszenia pożarów grupy B (pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących

się np. rozpuszczalniki, tłuszcze, smoła) stosuje się gaśnice płynowe,  pianowe,

śniegowe lub proszkowe.

3. Do gaszenia pożarów grupy C (pożary gazów palnych np. propan-butan, wodór,

acetylen) stosuje się gaśnice proszkowe lub śniegowe.

4. Do gaszenia pożarów grupy D (pożary metali lekkich np. magnez, sód)

stosuje się gaśnice proszkowe specjalnie do tego przeznaczone.

5. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz materiałów znajdujących

się w  pobliżu tych urządzeń stosuje się gaśnice śniegowe lub proszkowe.

6. Do gaszenia pożarów grupy F (pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach

kuchennych) stosuje się gaśnice płynowe specjalnie przeznaczone do tego celu.

Czynności konserwacyjne gaśnic powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na rok w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic zleca się firmie zewnętrznej.

Grupy pożarów

Podział materiałów palnych na grupy pożarowe:

| Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia Np. drewno, papier, węgiel tworzywa sztuczne, tkaniny, słoma |  | Pożary gazów Np. metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze Np. benzyna, alkohole, aceton, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła |  | Pożary metali Np. magnez sód, uran, aluminium |  |
| Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych | F |

III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA

Alarmowanie

W przypadku powstania w budynku szkoły pożaru osoba, która go zauważyła ma obowiązek:

1. Powiadomienia o pożarze wszystkie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.

Obowiązek ten spoczywa głównie na pracownikach zatrudnionych w obiekcie, w tym nauczycielach.

Zauważając pożar lub otrzymując od któregoś z uczniów  informację o pożarze mają obowiązek dokonania sprawdzenia sytuacji. Jeśli okaże się ona groźna natychmiast należy ogłosić alarm.

Powiadomienie o pożarze ogłaszane będzie:

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 sekundową przerwą między sygnałami,

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU”

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w sekretariacie.

2. Jeżeli sytuacja jest groźna i wymyka się spod kontroli zaalarmowania służb ratowniczych:

- Państwową Straż Pożarną          -    tel. 998, 112

w razie potrzeby:

- Pogotowie Ratunkowe              -     tel. 999,

- Policję                                    -     tel. 997.

oraz dyrektora szkoły.

Służby ratownicze należy alarmować zawsze, jeżeli nie ma pewności opanowania

sytuacji we własnym zakresie (przy użyciu gaśnic lub hydrantów).

Przy telefonicznym alarmowaniu straży pożarnej należy – po zgłoszeniu się dyżurnego telefonisty – spokojnym i wyraźnym głosem podać:

- gdzie się pali, bądź rodzaj powstałego zdarzenia (miejscowość, ulica, nazwa obiektu),

- co się pali (śmietnik, piwnica, poddasze),

- jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone,

- podać, czy istnieje zagrożenie ludzi, czy są osoby poszkodowane,

- podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego alarmujemy.

Nie odkładać słuchawki, aż dyżurny potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie może żądać podania innych informacji, które należy mu w miarę posiadanej wiedzy przekazać.

Należy przyjąć zasadę, że jeżeli osoby z obiektu nie zostały ewakuowane przed wezwaniem straży pożarnej, to bez względu na rozwój sytuacji należy dyżurnemu straży  podawać występowanie zagrożenia dla przebywających w obiekcie osób.

Akcja gaśnicza

Osoby, które nie biorą udziału w alarmowaniu przystępują do:

-    ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń,

- likwidacji ognia, wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy, a po jego wykorzystaniu koce, własną odzież itp.

- otoczenia opieką poszkodowanych,

- ewakuacji mienia.

Kierownictwo akcji obejmuje dyrektor ZSO, a pod jego nieobecność wicedyrektor. Zajmuje się on(a) rozdziałem zadań dla poszczególnych osób, a w szczególności:

- alarmowania osób zagrożonych,

- alarmowania straży pożarnej,

- zamykania drzwi i okien,

- doniesienia sprzętu gaśniczego,

- wyłączenia prądu elektrycznego,

- organizacji ewakuacji i sprawdzenia pomieszczeń po ewakuacji,

- ewakuacji mienia.

Pozostałe osoby obowiązane są podporządkować się bez zastrzeżeń rozkazom osoby, która podjęła się kierować akcją ratowniczą i wszelkie jej polecenia ściśle wykonywać.

Podstawowe zasady działań ratowniczo-gaśniczych:

- czynności gaśnicze i ratownicze należy prowadzić spokojnie i rozważnie by nie doprowadzać do powstania paniki wśród ratowanych osób,

- należy próbować odciąć drogi rozprzestrzenia się pożaru przez zamknięcie drzwi, okien i innych otworów, a tym samym ograniczyć dopływ powietrza, które podsyca palenie się,

- z najbliższego otoczenia pożaru usunąć przedmioty palne w celu utworzenia przerwy na drodze rozprzestrzeniania się ognia,

- przed wejściem do pomieszczenia, w którym jest prawdopodobieństwo działania ognia należy sprawdzić, czy drzwi nie są gorące. Jeżeli tak jest należy je otwierać stojąc z boku za ścianą (istnieje możliwość wyjścia płomienia lub gorących gazów grożących oparzeniem),

- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność i starać się dotrzeć możliwie blisko źródła ognia i atakować żar, zarzewie ognia, a nie płomienie,

- nie wolno pozostawiać za sobą palących się lub nie dogaszonych przedmiotów,

- pamiętać o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu,

- jeśli pożar w pomieszczeniu jest zaawansowany (nastąpiło rozgorzenie) użycie gaśnic nie będzie skuteczne. Można podjąć próbę gaszenia przy użyciu hydrantów wewnętrznych (jeśli stopień zadymienia na to pozwala i została wyłączona instalacja elektryczna),

- jeśli próby gaszenia są nieskuteczne należy zamknąć drzwi do pomieszczenia, gdzie się pali i oddalić się od ognia,

- jeśli następuje zapalenie ubrania nie należy biec. Trzeba położyć się i przetaczając próbować ugasić ogień,

- jeśli zapala się ubranie na innej osobie należy ją zatrzymać i zdusić ogień (okryć) kocem, własną odzieżą lub innym materiałem nie podatnym na zapalenie.

Warunkiem podjęcia bezpiecznej akcji gaśniczej jest odłączenie zasilania budynku w energię elektryczną.  Należy tego dokonać poprzez wyłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik znajduje się  wewnątrz budynku przy głównym wejściu (w wiatrołapie). Każdy z pracowników powinien bezwzględnie znać miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Dodatkowo zasilanie w energię kompleksu sportowego można dokonać poprzez wciśnięcie przycisku wyłącznika prądu znajdującego się przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej.

W obrębie występowania nieodłączonej instalacji elektrycznej do 1 kV można prowadzić działania gaśnicze przy pomocy gaśnic proszkowych i śniegowych zachowując szczególną ostrożność i minimalną odległość prądu środka gaśniczego od urządzeń i przewodów elektrycznych minimum 1 m.

Do czasu odłączenia zasilania budynku w energię elektryczną nie należy prowadzić działań gaśniczych przy pomocy hydrantów wewnętrznych, jeżeli działania mają być prowadzone w obrębie instalacji elektrycznej.

Po przybyciu jednostki Straży Pożarnej, osoba dotychczas kierująca akcją ma obowiązek zwięźle poinformować przybyłego dowódcę o sytuacji, dotychczasowym przebiegu działań oraz podjętych decyzjach, po czym winna podporządkować się jego zwierzchnictwu.

Przybycie jednostek straży pożarnej nie zwalnia pozostałych osób od dalszej pracy przy zwalczaniu pożaru, a przede wszystkim ewakuacji i zabezpieczania mienia. Czynności te realizuje się zgodnie z poleceniami Dowódcy Akcji.

W czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wszyscy zobowiązani są do zachowania spokoju.

Jeżeli Dowódca Akcji uzna udział pracowników za zbędny, należy usunąć się w takie miejsce, aby nie zagrażało to życiu i nie przeszkadzało strażakom w akcji.

Przybycie straży pożarnej nie zwalnia pracowników od prowadzenia akcji, w zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, które to czynności należy wykonywać ściśle w myśl poleceń dowódcy akcji ratowniczej (straży pożarnej).

Współdziałając w akcji ratowniczo-gaśniczej nie należy podejmować na własną rękę i bez powiadomienia kierującego akcją żadnych czynności, które mogą przyczynić się do natężenia pożaru, ewakuowania ludzi w niewłaściwej kolejności, użycia sprzętu pożarniczego w sposób i w miejscach nie przynoszących właściwego efektu, względnie w okolicznościach mogących spowodować nieszczęśliwe wypadki.

Postępowanie w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

Alarmowanie

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić :

-  dyrektora,

-  Policję  -  tel.    997, 112

2. Zawiadamiając Policję, należy podać:

- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy

prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji

- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym

- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko

- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia

Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego

nieobecności osoba przez niego upoważniona

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się :

-      przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp. których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby),

-     ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń,

-     zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.),

3. Pomieszczenia ogólno dostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, hale, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników.

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.

5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów(rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w  wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów  lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić wskutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.

6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna

1.  Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator

obiektu powinien przekazać im wszystkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

2.  Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.

3.   Na wniosek policjanta kierującego akcją , administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.

4.   Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.

5.   Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań przekazuje obiekt administratorowi.

Postanowienia końcowe

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.

2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszej instrukcji oraz powinien dysponować planami ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym pomieszczenia punktów newralgicznych takich jak: węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia.

3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.

4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników.

Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu bomby

1. Rozmowę prowadzić spokojnie  i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna starać się podtrzymywać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.

2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym

W tym celu należy zadawać następujące pytania :

- gdzie podłożono bombę ?

- dlaczego bomba została podłożona ?

- jak ona wygląda ?

- kiedy nastąpi wybuch ?

- jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby ?

Pytanie powyższe i inne uzależnione są od konkretnej sytuacji.

IV. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumie się prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach i placach składowych oraz wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem, a nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem (np. spawanie, cięcie metali, szlifowanie).

Prace niebezpieczne pożarowo powinny być poprzedzone:

- Oceną zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym  będą wykonywane.

- Ustaleniem rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu.

- Wskazaniem osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

- Zabezpieczyć przed zapaleniem, wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych. Zależnie od sytuacji w miejscu wykonywania prac, należy m.in.:

- zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier i cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach i stropach - w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, itp.,

- usunąć na bezpieczną odległość, poza promień zasięgu iskier, wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach i stropach przyległych do miejsca pracy występują otwory i szczeliny nie zabezpieczone w sposób jak wyżej,

- przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeśli możliwe jest zastosowanie zabezpieczeń określonych w pkt.1 b),

- zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia, stosując np. w tym celu osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, zraszanie wodą, itp.,

- zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp. na taką odległość od miejsca pracy, aby nie istniała możliwość jej zapalenia,

- zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, stosując np. odsunięcie materiałów - w tym również w pomieszczeniach sąsiednich - od przewodów, konstrukcji i urządzeń na odległość co najmniej 0,5 m,  stałe chłodzenie wodą, itp.

- Prowadzić prace w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%  ich dolnej granicy wybuchowości.

- Zapewnić w miejscu wykonywania prac, sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

- Używać do wykonywania prac, sprzęt sprawny technicznie, zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

- Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, za przebieg, oraz zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakończeniu. Osoby wykonujące prace powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinny być zapoznane z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac i rodzajem przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

- Każdorazowo uzyskać na wykonanie prac, pisemne zezwolenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do instrukcji po wykonaniu zabezpieczeń zgodnie z Protokołem stanowiącym Załącznik Nr 5 do instrukcji.

W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, należy:

- Przestrzegać zaleceń zawartych w  zezwoleniu na wykonywanie prac.

- Prowadzić obserwację miejsc upadku iskier.

- Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej pożarem.

- W razie pożaru stosować postanowienia „Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru”.

W przypadku potrzeby wykonania prac niebezpiecznych pożarowo w obiekcie wprowadza się do stosowania następującą procedurę:

1. Zamiar podjęcia prac należy zgłosić dyrektorowi ZSO.

2. Dyrektor wyznacza osobę(y) posiadającą(e) wymagane kwalifikacje i przeszkolenie do dokonania oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w miejscu przewidywanych prac oraz oceny poziomu zagrożenia pożarowego i wybuchowego jakie mogą te prace stworzyć.

3. Dyrektor wskazuje osobę(y), która będzie wykonywała te prace. Osoby wykonujące prace powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinny być zapoznane z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac i rodzajem przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

4. Po dokonaniu oceny jak wyżej wyznaczone osoby ustalają niezbędny rodzaj przedsięwzięć organizacyjno-technicznych mających na celu niedopuszczenie do powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru w wyniku prowadzonych prac.

5. Prace niebezpieczne pożarowo można rozpocząć po spełnieniu wymogów jak wyżej oraz innych określonych w „Protokóle zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo” oraz podpisaniu przez dyrektora „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo” wg formularzy stanowiących Załączniki nr 4 i 5  do instrukcji.

6. Przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo obowiązuje stały dozór miejsca wykonywania prac oraz rejonów i pomieszczeń sąsiednich.

7. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu stwierdzenie:

- czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących materiałów,

- czy nie występują oznaki pożaru,

- czy sprzęt używany do prac został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony.

Ustala się, że kontrole prowadzone będą po upływie 1,2 i 4  godzin licząc od momentu zakończenia prac. Jeśli w tym czasie następuje koniec pracy obowiązek przeprowadzenia kontroli powinien zostać przekazany wyznaczonemu pracownikowi, zobowiązanemu do pozostania w obiekcie przez wymagany czas.

Przy pracach spawalniczych prowadzący je spawacz ma następujące obowiązki:

      - Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, obsługę sprzętu gaśniczego i zasady postępowania na wypadek pożaru.

      - Sprawdzić prawidłowość zabezpieczeń zastosowanych do ochrony prac.

      - Sprawdzić obecność przewidzianego do ochrony prac sprzętu gaśniczego.

      - Sprawdzić sprawność sprzętu spawalniczego.

      - Sprawdzić, czy zezwolenie na prowadzenie prac zostało podpisane.

      - Nie podejmować prac, jeżeli w jego ocenie grozi to pożarem. Zgłosić swoje zastrzeżenia przełożonemu.

      - Powiadomić przełożonego o zakończeniu prac oraz zaistniałych w trakcie wykonywania trudnościach, w tym zapaleniach lub wybuchach.

      - Dokładnie obserwować miejsca pracy i rejonów sąsiednich w celu ustalenia, czy nie doszło do zainicjowania pożaru.

V. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

- Warunki ewakuacyjne w obiekcie

Ilość i szerokość drzwi ewakuacyjnych

Budynek posiada wymaganą ilość drzwi ewakuacyjnych prowadzących za zewnątrz obiektu, zapewniających nieprzekraczalnie długości przejść i dojść ewakuacyjnych.  Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych jest zgodny z kierunkiem ewakuacji.

Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych przekracza wymagane – 2,4 m.

Długość przejść i dojść ewakuacyjnych:

Długość przejść ewakuacyjnych – nie przekracza dopuszczalnej wielkości 40m.

Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m i przy co najmniej dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Obudowa pożarowa dróg ewakuacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych nie występują materiały łatwo palne.

Oświetlenie awaryjne i oznakowanie ewakuacyjne.

Budynek nie jest wyposażony  w oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne. Jest  oznakowany znakami ewakuacyjnymi według PN-N-01256-5.

Parametry poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych

Szerokość korytarzy ewakuacyjnych jest nie niższa niż wymagane 1,40 m (oprócz korytarza przy sali gimnastycznej – 1,30 m). Szerokość schodów ewakuacyjnych  klatek schodowych jest zgodna z normatywem i  wynosi co najmniej 120 cm. Szerokość spoczników – poniżej wymaganych 1,5 m.

- Organizacja ewakuacji

Podstawowy cel ewakuacji to zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub całego obiektu.

Osoba która zauważyła niebezpieczne zdarzenie, lub osoba która uzyskała informację o takim zdarzeniu zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zagrożeniu osoby przebywające w budynku i dyrektora szkoły.

Ewakuację zarządza dyrektor szkoły, a pod jego nieobecność wicedyrektor. Ewakuację przeprowadza się w przypadku wystąpienia:

- Pożaru w obiekcie, gdy nieskuteczna jest jego  likwidacja przy użyciu gaśnic i hydrantów.

- Zamachu terrorystycznego /informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego/.

- Zagrożenia substancjami chemicznymi.

- Zagrożenia katastrofą budowlaną

##### Sposoby ogłaszania alarmu:

Powiadomienie o zagrożeniu związanym z koniecznością ewakuacji ogłaszane będzie:

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 sekundową przerwą między sygnałami,

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU”

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w sekretariacie.

Sposoby prowadzenia ewakuacji

1. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany i zgodny z aktualnie zaistniałą sytuacją bez wykonywania czynności mogących wywołać panikę.

2. Komunikat o ewakuacji powinien być przekazany do wszystkich osób znajdujących się w budynku lub zagrożonej strefie.

3. Pracownicy szkoły powinni udzielać wskazówek dotyczących kierunku poruszania się ewakuowanych i sprawdzić otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych.

4. Po opuszczeniu zagrożonej strefy lub budynku pracownicy (nauczyciele) przeprowadzają ewakuowanych do wyznaczonego miejsca dla ewakuowanych i na podstawie  wywiadu z ewakuowanymi oraz dziennika lekcyjnego powinni ustalić, czy wszystkie osoby opuściły obiekt.

5. Jeżeli zachodzi podejrzenie pozostania w zagrożonej strefie osoby lub osób należy podjąć próbę ich odszukania - jeżeli sytuacja na to pozwala (nie stworzy to nadmiernego zagrożenia dla poszukujących, przede wszystkim z powodu zadymienia obiektu). W trakcie poszukiwań kierować się zasadami podanymi  niżej.

6. Jeżeli na miejscu akcji jest już straż pożarna informację o pozostaniu w obiekcie osoby lub osób należy natychmiast zgłosić dowódcy akcji i na własną rękę nie podejmować działań poszukiwawczych.

Podczas ewakuacji z pomieszczeń,  należy kierować się na poziome drogi ewakuacyjnej (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne do wyjścia poza obszar zagrożony lub na zewnątrz obiektu. Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi.

Pracownicy mają obowiązek znać dokładne i aktualne dane i informacje na temat:

- rozkładu pomieszczeń w budynku, dróg i kierunków ewakuacji oraz możliwości wyjścia z obiektu,

- sposobu zachowania się w przypadku sytuacji zagrożenia pożarem,

- usytuowania telefonów  i sposobu alarmowania na wypadek zagrożenia,

- rozmieszczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zasady postępowania przy poszukiwaniu osób w zagrożonym zadymionym obiekcie:

- Osoby dorosłe najczęściej same podejmują próbę ucieczki. Szukamy ich w pobliżu okien lub drzwi, na korytarzach i klatkach schodowych.

- Dzieci widząc niebezpieczeństwo starają się ukryć przed nim. Szukamy ich w szafach, łóżkach, pod stołami, za kotarami itp.

- Odnajdując osobę należy ją uspokoić i prowadzić do wyjścia trzymając za rękę. Jeżeli osób jest więcej należy nakazać wzięcie się za ręce.

- By nie stracić orientacji należy trzymać się blisko ściany, poręczy i innych stałych elementów budowlanych.

- Jeśli zadymienie jest duże należy poruszać się w pozycji pochylonej, na kolanach lub czołgając się (gorące dymy pożarowe unoszą się do góry – przy podłodze jest najwięcej świeżego powietrza).

### Ogólne zasady organizacji ewakuacji ludzi (uczniów)

1. W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi-uczniów z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru, z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie,

2. Należy dążyć, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności znalazły się klasy młodsze bądź osoby o ograniczonej zdolności poruszania się,

3. Strumień ewakuowanej młodzieży powinna otwierać i zamykać osoba dorosła z kadry szkoły lub też uczniowie wyróżniający się postawą, walorami psycho-fizycznymi,

4. Osobom mogącym poruszać się o własnych siłach należy wskazywać kierunek, bezpieczne wyjścia,

5. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną oraz dowódcę działań ratowniczo gaśniczych,

6. Osoby odcięte od wyjścia należy zabrać do pomieszczeń najbardziej oddalonych od źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego jednostek straży pożarnych (drabiny, podnośniki),

7. Oczekując na pomoc należy zapobiegać zadymieniu pomieszczenia, w którym jesteśmy, drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, zasłonami z okien itp.,

8. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, korytarzy należy poruszać się w pozycji pochylonej bądź na kolanach. W dolnych partiach panuje mniejsze zadymienie.

9. Usta i nos w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - ułatwia oddychanie, ogranicza substancje toksyczne,

10. Podczas ruchu przez odcinki dróg o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu,

11. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy uczniowie i pracownicy zostali ewakuowani,

12. Wyprowadzone, ewakuowane grupy powinny być skoncentrowane pod nadzorem wychowawców, opiekunów w ustalonym miejscu i  nie kolidującym z działaniami ratowniczymi jednostek straży pożarnych.

13. W przypadku drobnego  zdarzenia na czas jego likwidacji uczniów  ewakuować do sal  sąsiednich, niezagrożonych.

14. Ewakuowanym należy zapewnić pomieszczenia zastępcze  i opiekę medyczną, szczególnie w okresie chłodów jesiennych i zimowych

- Jeżeli ewakuacja odbywa się jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej, po ich przyjeździe informujemy kierującego akcją o czynnościach dokonanych już i podporządkowujemy się jego decyzjom.

Ustala się miejsce dla osób ewakuowanych – plac szkolny pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem od strony ul. Oś. Zielone.

Miejsce dla osób ewakuowanych pokazano na planie stanowiącym Załącznik Nr 2 do instrukcji.

3. Praktyczne sposoby sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji należy prowadzić z budynków przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami. Wymóg ten dotyczy budynków szkoły.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 2 lata.  Jeżeli z obiektu zacznie korzystać grupa nowych osób wynosząca powyżej 50 praktycznego sprawdzenia organizacji warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników (jeżeli w nowym roku szkolnym z obiektów korzysta ponad 50 nowych uczniów – sprawdzenie należy przeprowadzić do końca listopada). Sprawdzenie warunków ewakuacji powinno objąć cały obiekt oraz odbyć się w czasie, gdy korzysta z niego maksymalna ilość osób. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (tu: Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce) o terminie przeprowadzenia ewakuacji nie później niż na tydzień przed planowanymi działaniami. Prowadzone czynności, w tym obowiązki poszczególnych funkcyjnych powinny być zgodne z określonymi w poniższym „Planie ewakuacji …”

Plan ewakuacji SP 3 w Sokółce z przyporządkowaniem zadań dla pracowników szkoły

- Cel wykonania planu: Określenie szczegółowego harmonogramu postępowania wszystkich pracowników szkoły w przypadku powstania w jej obiektach zagrożenia uzasadniającego przeprowadzenie ewakuacji. Integralną część planu stanowi dokumentacja graficzna wskazująca obowiązujące kierunki i wyjścia ewakuacyjne oraz miejsce dla ewakuowanych (Załączniki Nr 2 i 3 do instrukcji).

- Zakres obowiązywania:

Plan należy stosować w przypadkach powstania:

- pożaru o rozmiarach wymagających przeprowadzenia ewakuacji,

- zamachu terrorystycznego, w tym podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego lub zagrożenia niebezpieczną substancją chemiczną,

- katastrofy budowlanej,

- praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji,

- na żądanie dowódcy jednostki ratowniczej uprawnionego do kierowania działaniem ratowniczym,

- w innych przypadkach na polecenie dyrektora placówki

W przypadku powstania w obiektach użytkowanych przez Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce zdarzenia uzasadniającego przeprowadzenie ewakuacji wszyscy pracownicy szkoły bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanych stałych czynności zobowiązani są do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do szybkiego opuszczenia zagrożonego obiektu przez przebywające w nim osoby. Działania te w pierwszej kolejności powinny być nakierowane na ewakuację uczniów oraz innych osób nie będących pracownikami (rodzice, interesanci).

W tym celu wprowadza się do stosowania następujące zasady i procedury:

##### I. Sposoby ogłaszania alarmu

Alarm o zagrożeniu związanym z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji ogłaszany będzie za pomocą:

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 sekundową przerwą między sygnałami,

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU”

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w sekretariacie.

II. Sposoby prowadzenia ewakuacji

1. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany i zgodny z aktualnie zaistniałą sytuacją bez wykonywania czynności mogących wywołać panikę.

2. Komunikat o ewakuacji powinien być przekazany do wszystkich osób znajdujących się w budynku lub zagrożonej strefie.

3.  W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi (uczniów) z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru, z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.

4.  Należy dążyć, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności znalazły się klasy młodsze bądź osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

5. Strumień ewakuowanej młodzieży powinna otwierać i zamykać osoba dorosła z kadry szkoły lub też uczniowie wyróżniający się postawą, walorami psycho-fizycznymi.

6. Osobom mogącym poruszać się o własnych siłach należy wskazywać kierunek, bezpieczne wyjścia.

7. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną oraz dowódcę działań ratowniczo gaśniczych.

8. Osoby odcięte od wyjścia należy zabrać do pomieszczeń najbardziej oddalonych od źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego jednostek straży pożarnych (drabiny, podnośniki).

9. Oczekując na pomoc należy zapobiegać zadymieniu pomieszczenia, w którym jesteśmy, drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, zasłonami z okien itp.

10. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, korytarzy należy poruszać się w pozycji pochylonej bądź na kolanach. Przy podłodze występuje mniejsze zadymienie.

11. Usta i nos w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - ułatwia oddychanie, ogranicza substancje toksyczne.

12. Podczas ruchu przez odcinki dróg o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu.

13. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy uczniowie i pracownicy zostali ewakuowani.

14. Wyprowadzone, ewakuowane grupy powinny być skoncentrowane pod nadzorem wychowawców, opiekunów w ustalonym miejscu i  nie kolidującym z działaniami ratowniczymi jednostek straży pożarnych.

15. W przypadku drobnego  zdarzenia na czas jego likwidacji uczniów można ewakuować do sal  sąsiednich, niezagrożonych (decyduje o tym kierujący akcją).

16. Ewakuowanym należy zapewnić opiekę medyczną.

17. Jeżeli akcja trwa długo to w okresie chłodów jesiennych i zimowych należy zapewnić ewakuowanym pomieszczenia zastępcze.

- Jeżeli ewakuacja odbywa się jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej, po ich przyjeździe informujemy kierującego akcją o czynnościach dokonanych  i podporządkowujemy się jego decyzjom.

III. Określenie wyjść z obiektów przewidzianych do wykorzystania podczas ewakuacji z przyporządkowaniem ewakuujących się osób

Z budynków szkoły poszczególne osoby (grupy osób) ewakuują się następującymi wyjściami ewakuacyjnymi:

1. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 1 (główne wyjście z budynku) ewakuują się osoby przebywające:

- w piwnicy w szatniach i przebieralni,

- na parterze – sale nauki 9 i 10, księgowość, pokoje dyrektora i wicedyrektora, sekretariat

- na I piętrze – pokój nauczycielski, sale nauki 15, 16 i 17

- na II piętrze – sale nauki 24, 25, 26, 27 i 28

2. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 2 (wschodnie wejście do szkoły), ewakuują się osoby przebywające:

- w piwnicy w pomieszczeniu klubowym i pomieszczeniu socjalnym konserwatorów,

- na parterze – sala nauki 12,

- na I piętrze – sala nauki – 14,

- na II piętrze – sala nauki 29

3. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 3 (wyjście przy sklepiku szkolnym) ewakuują się osoby przebywające:

- na parterze części południowo-zachodniej szkoły– pokój pedagoga i psychologa, świetlica 1, świetlica 2, stołówka, sklepik, intendentka,

- na I piętrze części południowo-zachodniej szkoły – sala nauki 40, 41, 42, pokój kierownika gospodarczego, pokój pielęgniarki, biblioteka.

4. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 4 (wyjście wschodnie przy sali gimnastycznej) ewakuują się osoby przebywające  na parterze w sali gimnastycznej, przebieralniach, siłowni, pokoju instruktorów i szatni nauczycieli WF.

5. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 5 (wyjście przy kuchni) ewakuują się pracownicy kuchni.

UWAGA: JEŻELI PRZYPORZĄDKOWANE WYJŚCIE EWAKUACYJNE ZOSTANIE ZABLOKOWANE BĄDŹ ODCIĘTE PRZEZ POŻAR NALEŻY UDAĆ SIĘ DO NAJBLIZSZEGO DROŻNEGO WYJŚCIA.

IV. Zadania dla poszczególnych pracowników (stanowisk) na wypadek ewakuacji

Poszczególnym pracownikom szkoły (stanowiskom) przypisuje się następujące obowiązki związane z prowadzoną ewakuacją:

1. Dyrektor szkoły (w razie nieobecności – wicedyrektor)

- kieruje działaniami ratowniczymi, gaśniczymi i ewakuacją do czasu przybycia jednostek specjalistycznych,

- podejmuje decyzję o ewakuacji uwzględniając zaistniałą sytuację oraz nadzoruje jej przebieg,

- odbiera meldunki od kierowników rejonów ewakuacji dotyczące ewakuowanych grup osób (klas), nauczycieli i obsługi; w przypadku braku osób podejmuje decyzję o sposobach ich odszukania,

- powiadamia o zagrożeniu jednostki ratownicze,

- pozyskuje  jak najbardziej precyzyjne informacje na temat powstałego zdarzenia i przekazuje je przybyłemu dowódcy jednostki ratowniczej,

- pozostaje do dyspozycji dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz udziela mu porad i pomocy stosownie do żądań i panującej sytuacji,

- wprowadza zakaz wejścia  do budynku osób postronnych,

- określa sposób ewakuacji mienia i miejsce deponowania ewakuowanego mienia.

2.  Nauczyciele:

- w przypadku zauważenia niebezpiecznego zdarzenia natychmiast informują o nim

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia i dyrektora,

- odpowiadają za bezpieczne opuszczenie budynku przez grupę uczniów, którzy w chwili zdarzenia znajdują się pod ich opieką kierując podopiecznych do wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego,

- udzielają pomocy ewakuowanym,

- przeprowadzają ewakuowaną grupę do miejsca dla ewakuowanych,

- sprawdzają, czy wszystkie osoby opuściły obiekt (na podstawie dziennika lekcyjnego i wywiadu z uczniami) i składają meldunek dyrektorowi,

- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji zasadami,

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich polecenia.

3.  Obsługa sekretariatu (w razie nieobecności wicedyrektor):

- wszczyna alarm wg ustalonego sygnału,

- wyprowadza do wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego osoby postronne przebywające w sekretariacie i pokojach dyrekcji w czasie alarmu,

- podejmuje działania gaśnicze i ratownicze,

- udziela pomocy ewakuowanym,

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich polecenia.

4. Konserwator (w razie nieobecności woźna)

- sprawdza otwarcie wyjść ewakuacyjnych 1-4,

- wyłącza przeciwpożarowy wyłącznik prądu (jeżeli zdarzenie ma miejsce po zmierzchu wyłączenia dokonuje po przeprowadzonej ewakuacji),

- podejmuje działania gaśnicze i ratownicze,

- udziela pomocy ewakuowanym,

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich polecenia.

5. Pozostali pracownicy:

- udzielają pomocy osobom ewakuującym się stale sprawdzając drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych,

- w przypadku odcięcia którejkolwiek z dróg ewakuacyjnych, wybierają najbliższą i najbezpieczniejszą drogę alternatywną i wskazują ją ewakuowanym,

- po zakończeniu ewakuacji sprawdzają pomieszczenia w celu upewnienia się, czy wszystkie osoby opuściły obiekty.

VI. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

Obowiązek zapoznania pracowników  z postanowieniami niniejszej instrukcji należy do dyrektora szkoły. Osoby zapoznane z instrukcją składają podpis na Załączniku Nr 7, czym potwierdzają zapoznanie z dokumentem i przyjęcie do stosowania zasad w nim zawartych.

Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi odbywa się  w formie szkoleń organizowanych jako:

- Część składowa szkolenia wstępnego z zakresu BHP – dla pracowników nowo przyjmowanych,

- Część składowa instruktażu stanowiskowego,

- Część składowa szkolenia okresowego BHP.

Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi podczas każdego rodzaju szkolenia powinna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ustala się czasokres szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – raz na 5 lat.

Podczas zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (w trakcie szkolenia wstępnego) pracownik powinien przyswoić wiedzę z zakresu:

- obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim dotyczących zapobiegania pożarom,

- występujących zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń mogących wystąpić w obiekcie,

- zasad postępowania na wypadek powstania pożaru,

- zasad zwalczania pożarów, w tym użycia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,

-  zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

-  zasad i warunków ewakuacji oraz obowiązków z nią związanych,

- miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przycisków uruchamiających system oddymiania.

Szkolenie okresowe powinno obejmować tematykę:

- zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

- zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru,

- ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacyjne,

- podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż.

- znajomość zasad praktycznego użycia sprzętu pożarniczego i urządzeń ppoż.

Wzór zaświadczenia z ukończenia szkolenia mającego na celu zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi zawiera Załącznik nr 6 do instrukcji.

Udział w szkoleniach jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników

VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI

1. Dyrektor szkoły

Obowiązki stałe:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

- wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- nadzorować przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji.

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- kieruje działaniami ratowniczymi, gaśniczymi i ewakuacją do czasu przybycia jednostek specjalistycznych,

- podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej) uwzględniając zaistniałą sytuację,

- odbiera meldunki kierowników rejonów ewakuacyjnych dotyczące ewakuowanych grup osób (klas); w przypadku braku uczniów podejmuje decyzję o sposobach ich odszukania,

- powiadamia o zagrożeniu straż pożarną i inne jednostki specjalistyczne,

- pozyskuje  jak najbardziej precyzyjne informacje na temat zdarzenia niebezpiecznego i przekazuje je przybyłemu dowódcy jednostki ratowniczej,

- pozostaje do dyspozycji dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz udziela mu porad i pomocy stosownie do żądań i panującej sytuacji,

- wprowadza zakaz wejścia  do budynku osób postronnych,

- określa sposób ewakuacji mienia i miejsce deponowania ewakuowanego mienia.

2. Wicedyrektor

Obowiązki stałe:

- jak pozostałych pracowników

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- pod nieobecność dyrektora przejmuje do wykonania jego obowiązki,

- pod nieobecność obsługi sekretariatu przejmuje do wykonania ich obowiązki

3. Nauczyciele:

Obowiązki stałe:

-  odpowiadają za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożeń,

- odpowiadają za komunikowanie swoim przełożonym  wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn i instalacji,

- uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i sprawdzeniach,

- zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmują do stosowania zasady w niej zawarte.

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast informują o nim

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia i dyrektora,

- odpowiadają za bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub budynku przez grupę uczniów, którzy w chwili zdarzenia znajdują się pod ich opieką

- udzielają pomocy ewakuowanym,

- przeprowadzają ewakuowaną grupę do miejsca dla ewakuowanych,

- sprawdzają, czy wszystkie osoby opuściły obiekt i składają meldunek dyrektorowi,

- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji zasadami,

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich polecenia.

4.  Obsługa sekretariatu (podczas nieobecności wicedyrektor):

Obowiązki stałe:

-  odpowiada za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożeń,

- uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i sprawdzeniach,

- zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmuje do stosowania zasady w niej zawarte.

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- wszczyna alarm dzwonkiem elektrycznym wg ustalonego sygnału,

- udziela pomocy ewakuowanym,

- prowadzi działania gaśnicze i ratownicze,

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich polecenia.

5.  Konserwator (podczas nieobecność woźna):

Obowiązki stałe:

-  odpowiada za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożeń,

- odpowiada za bieżącą konserwację i sprawność maszyn, narzędzi i instalacji,

- zgłasza dyrektorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, narzędzi i instalacji,

- uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i sprawdzeniach,

- zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmuje do stosowania zasady w niej zawarte.

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- otwiera drzwi ewakuacyjne 1-4 i nadzoruje przebieg ewakuacji,

- wyłącza przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- udziela pomocy ewakuowanym,

- prowadzi działania gaśnicze i ratownicze,

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich polecenia.

6.  Pozostali pracownicy:

Obowiązki stałe:

-  odpowiadają za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożeń,

- przestrzegają zakazu wnoszenia na teren budynku przedmiotów i materiałów mogących stworzyć niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu lub awarii,

- odpowiadają za komunikowanie swoim przełożonym  wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, narzędzi i instalacji,

- uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i sprawdzeniach,

- zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmują do stosowania zasady w niej zawarte.

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia:

- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast informują o nim osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia i dyrektora,

- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji zasadami,

- sprawdzają drożność i otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych,

- udzielają pomocy ewakuowanym,

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich polecenia.

VIII. PLAN OBIEKTU ORAZ PLAN TERENÓW PRZYLEGŁYCH

- Plan obiektu oraz tereny przyległe – Załącznik Nr 2.

- Rzut kondygnacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – Załącznik Nr 3.

IX. WSKAZANIE OSÓB LUB PODMIOTÓW OPRACOWUJĄCYCH INSTRUKCJĘ

Niniejsza instrukcja opracowana została przez mgr inż. Krzysztofa Czarnowicza, który przedłożył uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1

KARTA AKTUALIZACJI  INSTRUKCJI

| Lp. | Data aktualizacji | Zakres aktualizacji | Czytelny podpis osoby aktualizującej |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 2:

Plan obiektu oraz  tereny przyległe

Załącznik Nr 3

Rzuty kondygnacji z elementami ochrony przeciwpożarowej

Załącznik Nr 4

Zezwolenie nr .......

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych  pożarowo

- Miejsce pracy ...................................................................................................................

(budynek, kondygnacja, pomieszczenie )

- Rodzaj wykonywanej pracy .............................................................................................

- Czas pracy: dnia:................od godziny ........... do godziny ..............................................

- Zagrożenie pożarowo - wybuchowe w miejscu prowadzenia prac .........................................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru lub

wybuchu ..........................................................................................................................

6. Środki. zabezpieczenia:

przeciwpożarowe .............................................................................

BHP .................................................................................................

inne ..................................................................................................

- Sposób wykonywania pracy ............................................................................................

- Odpowiedzialni za:

-    przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo:

nazwisko ......................................... podpis .....................................

-     wyłącznie rejonu prac spod napięcia:

nazwisko ......................................... podpis .....................................

- dokonanie analizy pomiaru stężenia par cieczy i gazów:

nazwisko ......................................... podpis .....................................

-   stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż:

nazwisko ......................................... podpis .....................................

9.       ZEZWALAM  NA  ROZPOCZĘCIE  PRAC

............................................                             .....................................

/ imię i nazwisko /                                            / podpis /

ZEZWOLENIE JEST WAŻNE TYLKO PO ZŁOŻENIU PODPISÓW PRZEZ OSOBY WYMIENIONE W PKT.8.

10.	Prace zakończono dnia ........................ o godzinie: ..........................

nazwisko .......................................... podpis .....................................

11.	Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono  zaniedbań mogący spowodować pożar.

Stwierdzam odebranie robót            podpis .....................................

Skontrolował                                    podpis .....................................

Uwaga!!! Odbierający przekazuje zezwolenie osobie, które je wydała

Załącznik Nr 5:

Protokół

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo.

- Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się

wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo..........................................................................

2. Kategoria zagrożenia ludzi, oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu /miejscu wykonywania prac ....................................................................................................................................................

3.Palność elementów budowlanych występujących w danym pomieszczeniu, budynku lub  rejonie przewidywanych do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo  ....................................................................................................................................................

4.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, budynku, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo ....................................................................................................................................................

5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo ......................................................................................................

6. Środki i sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej w razie zaistnienia pożaru ....................................................................................................................................................

7. Osoba(y)  odpowiedzialna(e)   za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac ....................................................................................................................................................

8. Osoba(y)  odpowiedzialna(e)  za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w czasie wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo ....................................................................................................................................................

9. Osoba(y)  zobowiązana(e)  do przeprowadzenia kontroli rejonu prac. niebezpiecznych pożarowo po ich zakończeniu    ....................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

(imię, nazwisko, stanowisko)

Załącznik Nr 6

# ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu szkolenia mającego na celu

zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi

Pan(i).......................................................................................................

pracownik zakładu: .................................................................................

zatrudniony na stanowisku   ...................................................................

uczestniczył  w szkoleniu  zorganizowanym

w okresie od dnia .............................  do dnia .......................................

Celem szkolenia było:

- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,

- wyrobienie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami

i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Podpis osoby szkolonej:                                        Prowadzący szkolenie:

..........................................                                  ...............................................

Załącznik Nr 7

Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego SP 3 w Sokółce oraz przyjęcie do stosowania zasad w niej zawartych.

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |